Утверждена приказом от 29 июня 2012г. №383-п

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКЕ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДОВ МЕТОДОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

№ 77-15/2012

Внести изменения в документацию открытого запроса предложений на выполнение работ по бестраншейной прокладке участков газопроводов методом горизонтально-направленного бурения на объектах ОАО «Чувашсетьгаз» №77-15/2012, утвержденную приказом от 29 июня 2012г. №383-п:

Раздел 2. Информационная карта открытого запроса предложений.

Пункт 11 читать в следующей редакции:

| 11 | Требования к квалификации Участника | Квалификационные требования. 1. Участник в обязательном порядке должен предоставить в составе Заявки копию свидетельства СРО, иметь допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Руководящий состав и инженерно-технические работники подрядной строительной организации, ответственные за организацию и производство работ, осуществление технического контроля качества на всех этапах прокладки коммуникаций методом ГНБ должны иметь соответствующую квалификационную подготовку, обладать знаниями в области охраны окружающей среды, иметь аттестацию по промышленной безопасности (в обязательном порядке предоставить в составе заявки копии удостоверений). 3. Сложность технологии ГНБ и высокие требования к качеству выполнения требуют проведения работ квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение. Оператор буровой установки, сменные мастера и начальник строительного участка должны иметь документ, подтверждающий их квалификацию в области выполнения работ по ГНБ (в обязательном порядке предоставить в составе заявки копии удостоверений). Технические требования. Работы по горизонтально-направленному бурению (ГНБ) следует выполнять с учетом требований следующих нормативных документов. - СП 49.13330.2010 Часть 1. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 Часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»; - СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002; - СНиП III-3-76 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений»; - СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; - Инструкции производителей по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию используемого оборудования; - ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. - ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов машин; - ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в РФ; - ПБ 08-624-00 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; - ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления; - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |
| --- | --- | --- |