Утверждено приказом   от 17   декабря  2012г. № 726-п

Техническое задание № 103-33/2012

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных требований и сведений |
| --- | --- |
| Наименование Заказчика | ОАО «Чувашсетьгаз» Место нахождения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»; Почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»; Телефон: (8352) 56-44-82. |
| Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 107 А Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора; Сроки выполнения работ: начало работ – в течение 3 дней с даты подписания договора, окончание работ – 29 декабря 2012г. |
| Краткая характеристика работ, требования к работам | Демонтаж металлических ворот – 36,75 м2; Установка ворот металлических утепленных двухстворчатых (размер проема 3000х3000 мм., покраска грунт+НЦ, утеплитель пенопласт, утепленная коробка, резиновый уплотнитель, наружная обшивка – лист 2 мм., внутренняя обшивка – лист 1,2 мм., встроенная дополнительная металлическая дверь (калитка) 700х1800 мм., низ ворот высотой 10 см. из гибкого материала) – 2 шт. Установка ворот металлических утепленных двухстворчатых (размер проема 3000х3000 мм., покраска грунт+НЦ, утеплитель пенопласт, утепленная коробка, резиновый уплотнитель, наружная обшивка – лист 2 мм., внутренняя обшивка – лист 1,2 мм. низ ворот высотой 10 см. из гибкого материала) – 1 шт. Установка ворот металлических утепленных двухстворчатых (размер проема 3000х3250 мм., покраска грунт+НЦ, утеплитель пенопласт, утепленная коробка, резиновый уплотнитель, наружная обшивка – лист 2 мм., внутренняя обшивка – лист 1,2 мм., встроенная дополнительная металлическая дверь (калитка) 700х1800 мм., низ ворот высотой 10 см. из гибкого материала) – 1 шт. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами. Качество выполняемых работ должно соответствовать ГОСТ, СП, СНиП и иными документами, регламентирующими качество работ. Качество материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать противопожарным, санитарно-эпидемиологическим требованиям и быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их качество. Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды. Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик. Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 5 (пяти) лет. |
| Основание выполнения строительно-монтажных работ | Договор |
| Примечание | Победитель открытого запроса предложений обязан предоставить смету на выполнение работ до подписания Договора. |