Утверждено приказом   от 29 июня  2012г. №391-п

Техническое задание № 80-33/2012

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных требований и сведений |
| --- | --- |
| Наименование Заказчика | ОАО «Чувашсетьгаз» Место нахождения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»; Почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»; Телефон: (8352) 56-44-82. |
| Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 10 Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора; Сроки выполнения работ: начало работ – 16 июля 2012 г., окончание работ – 31 августа 2012г. |
| Краткая характеристика работ, требования к работам | Разборка покрытий кровли из наплавляемых материалов – 2131 м2; Ремонт цементно-песчаной стяжки – 2131 м2; Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали – 314м.; Устройство покрытий кровли из наплавляемых материалов в два слоя – 2131 м2 Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами. Качество выполняемых работ должно соответствовать ГОСТ, СП, СНиП и иными документами, регламентирующими качество работ. Качество материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать противопожарным, санитарно-эпидемиологическим требованиям и быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их качество. Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды. Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик. Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 5 (пяти) лет. |
| Основание выполнения строительно-монтажных работ | Договор |
| Примечание | Победитель открытого запроса предложений обязан предоставить смету на выполнение работ до подписания Договора. |